ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зарядного устройства (модель V-80 "VANSON")

1). Зарядное устройство V-80 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2).  ЗУ предназначено для одновременного заряда от 1 до 2 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных      (Ni-Mh) аккумуляторов размера  АА (R6) либо AAA (R03) любых фирм-производителей.

3).  Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.

4). Заряд аккумуляторов размера AA производится током 165-180mA. Заряд аккумуляторов размера AAA производится током 65-75mA.

5). Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда |
| --- | --- | --- |
| AA | 600-800 mAh | 5-7 часов |
| AA | 1000-1300 mAh | 8-10 часов |
| AA | 1400-1600 mAh | 11-12 часов |
| AA | 1800-2100 mAh | 14-16 часов |
| AA | 2200-2500 mAh | 17-20 часов |
| AAA | 180-300 mAh | 3-6 часов |
| AAA | 500-600mAh | 9-11 часов |
| AAA | 700-900mAh | 13-16 часов |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а).  Вставить  аккумуляторы согласно рисунку в аккумуляторном отсеке.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Включить ЗУ в розетку.

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается светодиод.

д). Время заряда приведено в п.5.

е). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.

Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.