ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

адаптера для путешественников 110V-220V

(модель TF-60W "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание адаптера осуществляется в зависимости от положения переключателя либо от сети переменного тока 220-240 вольт, 50/60 герц (AC), либо от  сети переменного тока 110-120 вольт, 50/60 герц (AC).

- выходное напряжение 110 вольт (AC), если адаптер подключен к сети 220-240 вольт или 220 вольт, если адаптер подключен к сети 110-120 вольт.

- максимальная мощность – 60 ватт (60W).

- возможность подключения как к розеткам, предназначенных для вилок с плоскими штырями, так и к розеткам, предназначенных для вилок с круглыми штырями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Любые приборы от 0 до 60 ватт, например, бритвы, радио, калькуляторы, камеры, магнитофоны и т.п.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Переключателем выбора напряжения выберете напряжение, соответствующее стране, в которой Вы находитесь.

б). Подключите адаптер к розетке.

в). Подключите прибор к адаптеру.

Для замены предохранителя, откройте крышку на задней части адаптера с надписью «FUSE». Замените предохранитель на аналогичный.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После использования, не забудьте отключить адаптер от розетки.

Не используйте с устройствами, мощностью более 60 ватт.