ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального стабилизированного AC/DC адаптера

(модель SMP-6W "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Питание адаптера осуществляется от сети переменного тока 100-240В, 50/60Гц (AC).

- Максимальная мощность – 6 ватт (6W).

- Выходное постоянное напряжение:

3/ 4,5/ 5В, максимальный постоянный ток нагрузки – 1200мА.

6В, максимальный постоянный ток нагрузки – 1000мА.

- Регулируемое стабильное выходное напряжение DC при изменениях напряжения сети AC, низкий уровень колебаний и помех.

- Защита от короткого замыкания и перегрузок.

- Низкий уровень потребления энергии и высокая отдача.

- Светодиодная индикация.

- Компактный размер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Адаптер предназначен для мобильных телефонов, MP3, MP4, PDA, iPod, PSP, радио, калькуляторов, диктофонов, и других цифровых электронных устройств.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Подключите адаптер к устройству, выбрав подходящий разъем.

2. Для устройств с положительной полярностью: убедитесь, что разъем подсоединен к адаптеру таким образом, что символ  “+“ на разъеме находится с той же стороны, что и надпись “TIP” (см. рисунок). Для устройств с отрицательной полярностью - аналогично.

3. Убедитесь, что нагрузка устройства не будет превышать максимального тока нагрузки адаптера.

4. Подключите адаптер к сетевой розетке. При этом должен загореться светодиодный индикатор.

5. Включите устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Убедитесь, что на адаптере выбрано правильное напряжение. Завышенное напряжение может повредить Ваше оборудование.

- Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 1200мА для 3/ 4,5/ 5В  и более 1000мА для 6В.

- Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения адаптера не разбирайте его, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.

- Не допускайте короткого замыкания выходных контактов.

- После использования не забудьте отключить адаптер от сети.