ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зарядного устройства

модель V-6833 "VANSON"

1). Зарядное устройство V-6833 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2).  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2 или 4 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера  АА (R6) либо AAA (R03) любых фирм-производителей.

3).  Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.

4). Заряд аккумуляторов размера AA производится током 145-160mA. Заряд аккумуляторов размера AAA производится током 55-65mA.

5). ЗУ оснащено системой автоотключения (таймер), предохраняющей аккумуляторы от перезаряда.

6). Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда |
| --- | --- | --- |
| AA | 600-800 mAh | 5-7 часов |
| AA | 1000-1300 mAh | 8-11 часов |
| AA | 1400-1600 mAh | 12-14 часов |
| AA | 1800-2100 mAh | 15-17 часов |
| AA | 2200-2500 mAh | 17-20 часов |
| AAA | 180-300 mAh | 3-6 часов |
| AAA | 500-600mAh | 10-12 часов |
| AAA | 700-900mAh | 14-18 часов |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а).  Вставить  аккумуляторы согласно рисунку в аккумуляторном отсеке. Для аккумуляторов размера ААА, перед установкой опустите вниз специальный адаптер, укорачивающий длину зарядной ячейки.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Включить ЗУ в розетку.

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

д). Время заряда приведено в п.6.

е). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.

4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

5. Не забывайте отключать ЗУ из розетки, когда им не пользуетесь.

6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.