ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зарядного устройства на 1-8 позиций АА/ААА

со встроенным микропроцессором и функцией разряда

модель V-6280 "VANSON"

1. Зарядное устройство V-6280 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2.  ЗУ предназначено для одновременного заряда от 1 до 8 никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера  АА либо AAA любых фирм-производителей.

3. Питание устройства: 100-240 VAC, 50/60 Hz, международный стандарт.

4. В комплекте имеется дополнительный адаптер, для использования ЗУ в автомобиле.

5. Заряд аккумуляторов осуществляется током 700mA.

Разряд аккумуляторов осуществляется током 300mA.

Подзаряд малым током осуществляется током 50mA.

6. ЗУ  оснащено микропроцессором, работа которого повышает безопасность и способствует продлению срока жизни аккумуляторов (метод -∆V, таймер).

Дополнительные свойства, повышающие безопасность:

- защита от перезаряда методом -∆V;

- таймер, защищающий от перезаряда;

- температурное автоотключение;

- защита от неправильной полярности;

- идентификация неисправных аккумуляторов.

7. В ЗУ – 8 независимых каналов заряда, каждый из которых снабжен индивидуальным светодиодным индикатором.

Светодиодные индикаторы показывают режим работы ячейки:

КРАСНЫЙ – быстрый заряд;

ЗЕЛЕНЫЙ – подзаряд малым током;

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ – элементы не подходят для заряда (неисправны либо неправильно вставлены).

МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ – разряд.

8. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда |
| --- | --- | --- |
| AA | 1300mAh | 120 мин. |
| AA | 1600mAh | 140 мин. |
| AA | 1800mAh | 160 мин. |
| AA | 2000mAh | 180 мин. |
| AA | 2100mAh | 190 мин. |
| AA | 2300mAh | 200 мин. |
| AA | 2500mAh | 210 мин. |
| AAА | 650mAh | 60 мин. |
| AAA | 700mAh | 65 мин. |
| AAA | 800mAh | 75 мин. |
| AAA | 900mAh | 85 мин. |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Вставить 1-8 аккумуляторов AA/AAA согласно рисунку в аккумуляторный отсек.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Включить сетевой адаптер в розетку либо автомобильный адаптер в прикуриватель (в зависимости от того, где Вы пользуетесь ЗУ).

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

д). Время заряда приведено в п.7.

е). По окончании процесса заряда аккумуляторов, светодиод загорается зеленым светом и ЗУ переходит в режим подзаряда. Аккумуляторы готовы к использованию.

ж). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ РАЗРЯДА

а). Вставить 1-8 аккумуляторов AA/AAA согласно рисунку в аккумуляторный отсек.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Включить сетевой адаптер в розетку либо автомобильный адаптер в прикуриватель (в зависимости от того, где Вы пользуетесь ЗУ).

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

д). Чтобы начать процесс разряда, нажмите синюю кнопку. Красный свет погаснет и светодиоды замигают зеленым светом, что означает начало процесса разряда.

Если Вы нажали синюю кнопку более чем через 1 минуту после того, как начался процесс заряда, то процесс разряда запущен не будет.

е). По окончании процесса разряда мигающий зеленый светодиод в каждой ячейке гаснет. По окончании процесса разряда во всех ячейках, загораются красные светодиоды и одновременно во всех ячейках начинается процесс заряда.

ж). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-металлогидридных аккумуляторов.

3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.

4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

5. Не забывайте отключать ЗУ из розетки, когда им не пользуетесь.

6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.