ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального зарядного устройства

модель V-2299 "VANSON"

1. Зарядное устройство V-2299 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2.  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2 или 4 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размеров  D, C, АА, AAA либо от 1 до 2 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера 9V («Крона») любых фирм-производителей.

3. Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.

4. В комплекте имеется дополнительный адаптер, для использования ЗУ в автомобиле.

5. Заряд аккумуляторов размеров D, C, AA производится током 850mA, размера AAА - током 400mA, размера 9V - током 16mA.

6. ЗУ оснащено таймером для заряда размеров D, C, АА, ААА. Максимальное время заряда для размера D – 14 часов, для размера С – 8 часов, для размера АА – 4 часа, для размера ААА – 3 часа. По окончании времени по таймеру, аккумуляторы подзаряжаются малым (капельным) током 25-40mA.

Дополнительные свойства, повышающие безопасность:

- защита от перезаряда методом -∆V;

- таймер, защищающий от перезаряда;

- защита от короткого замыкания;

- защита от неправильной полярности;

- идентификация неисправных аккумуляторов.

7. Светодиодные индикаторы показывают режим работы ЗУ:

Для размеров D, C, АА, ААА:

КРАСНЫЙ – быстрый заряд;

ЗЕЛЕНЫЙ – аккумуляторы заряжены / идет подзаряд малым током;

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ – проверить аккумуляторы (неправильная полярность, короткое замыкание и т.п.).

Для размера 9V:

КРАСНЫЙ – быстрый заряд.

8. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда |
| --- | --- | --- |
| AAA | 600-900 mAh | 1.5-3 часа |
| AA | 800-2500 mAh | 1-3 часа |
| С | 1200-4500 mAh | 2-7 часов |
| D | 1200-9000 mAh | 2-14 часов |
| 9V | 100-200 mAh | 9-17 часов |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Соблюдая полярность (+/-), вставить аккумуляторы в ЗУ. Аккумуляторы размеров D, C, АА, ААА  могут заряжаться только попарно (2 или 4 штуки). Не заряжайте аккумуляторы разных размеров / разной емкости в одной паре. При зарядке 2-х аккумуляторов, вставьте их либо в 2 крайние левые, либо в 2 крайние правые ячейки (см. рисунок).

б). Не заряжайте одновременно Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы.

в). Включить сетевой адаптер в розетку либо автомобильный адаптер в прикуриватель (в зависимости от того, где Вы пользуетесь ЗУ).

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

д). Время заряда приведено в п.8.

е). Если красный светодиод мигает, то это значит, что аккумуляторы неисправны либо неправильно вставлены. При мигающем красном светодиоде процесс заряда приостанавливается.

ж). По окончании процесса заряда аккумуляторов, светодиод загорается зеленым светом и ЗУ переходит в режим подзаряда. Аккумуляторы готовы к использованию.

з). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.

4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

5. Не забывайте отключать ЗУ из розетки, когда им не пользуетесь.

6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.