ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального стабилизированного AC/DC адаптера

(модель SMP-120W "VANSON")

для ноутбуков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание адаптера осуществляется от сети переменного тока 100-240 вольт, 50/60 герц (AC).

- максимальная мощность – 120 ватт (120W).

- выходное постоянное напряжение:

  - 15-16-18-19-20 вольт (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 6000 миллиампер.

  - 22-24 вольт (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 5000 миллиампер.

- стабилизация обеспечивает постоянство выходного напряжения DC при изменениях напряжения сети AC.

- защита от короткого замыкания и перегрузок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адаптер специально предназначен для ноутбуков и других цифровых электронных устройств.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Адаптер подключается к ноутбуку при помощи съемных переходников-разъемов.

б). Соблюдайте полярность (+/-).

Для устройств с положительной полярностью: убедитесь, что разъем подсоединен к адаптеру таким образом, что символ  “+“ на разъеме находится на той же стороне, что и надпись “TIP”.

в). Переключателем выбора напряжения установите напряжение DC на адаптере, необходимое для питания ноутбука. Информация о необходимом напряжении должна быть указана в описании ноутбука.

г). Подключите адаптер к ноутбуку, выбрав подходящий разъем DC.

д). Вставьте вилку адаптера в розетку AC переменного тока 100-240 вольт. При этом должен загореться индикатор красного цвета.

е). Включите ноутбук.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что на адаптере выбрано правильное напряжение. Завышенное напряжение, может повредить Ваше оборудование

Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 6000 миллиампер для 15-16-18-19-20 вольт и более 5000 миллиампер для 22-24 вольт.

После использования, не забудьте отключить адаптер от розетки.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения AC/DC адаптера не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.

Не допускайте короткого замыкания выходных контактов.

Адаптер должен быть заземлен.