ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

автомобильного зарядного устройства

модель V-3288 "VANSON"

1. Зарядное устройство V-3288 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2.  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера  АА либо AAA любых фирм-производителей.

3. Питание устройства: 12V DC, от автомобильного прикуривателя.

4. Заряд аккумуляторов размера AA осуществляется током 900mA.

Заряд аккумуляторов размера AAA осуществляется током 450mA.

Подзарядка малым током осуществляется током 60mA для размера АА и током 45mA – для размера ААА.

5. ЗУ  оснащено микропроцессором, работа которого повышает безопасность и способствует продлению срока жизни аккумуляторов (метод -∆V, таймер).

Дополнительные свойства, повышающие безопасность:

- защита от перезаряда методом -∆V;

- таймер, защищающий от перезаряда;

- температурное автоотключение;

- защита от неправильной полярности;

- идентификация неисправных аккумуляторов.

6. Светодиодные индикаторы показывают режим работы ЗУ:

КРАСНЫЙ – быстрый заряд;

ЗЕЛЕНЫЙ – подзарядка малым током;

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ – элементы не подходят для заряда (неисправны либо неправильно вставлены).

7. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда |
| --- | --- | --- |
| AA | 1300mAh | 105 мин. |
| AA | 1500mAh | 115 мин. |
| AA | 1800mAh | 130 мин. |
| AA | 2000mAh | 140 мин. |
| AA | 2100mAh | 145 мин. |
| AA | 2200mAh | 150 мин. |
| AA | 2300mAh | 155 мин. |
| AA | 2500mAh | 165 мин. |
| AA | 2700mAh | 175 мин. |
| AAА | 550mAh | 85 мин. |
| AAA | 750mAh | 105 мин. |
| AAA | 800mAh | 110 мин. |
| AAA | 900mAh | 120 мин. |
| AAA | 1000mAh | 130 мин. |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Вставить 2 аккумулятора AA/AAA согласно рисунку в аккумуляторный отсек.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Подключите ЗУ к прикуривателю автомобиля.

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

По окончании процесса заряда аккумуляторов, светодиод загорается зеленым светом и ЗУ переходит в режим подзаряда. Аккумуляторы готовы к использованию.

д). Не забудьте отключить ЗУ от питания по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. Одновременно разрешается заряжать аккумуляторы только одного типа (Ni-Cd или Ni-Mh).

3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.

4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

5. Не забывайте отключать ЗУ от питания, когда им не пользуетесь.

6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.