ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зарядного устройства «3 в 1»

зарядка от 220В, автоприкуривателя 12В, USB

модель V-3380 "VANSON"

1. Зарядное устройство V-3380 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2.  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2 или 4 никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размера  АА либо AAA любых фирм-производителей.

3. Есть 3 варианта питания устройства:

- сеть 220 вольт 50 герц

- питание от автомобильного прикуривателя (12 Вольт)

- питание от компьютерного USB-порта

USB кабель, блок питания для автомобильного прикуривателя и блок питания для сети переменного тока 220 Вольт входят в комплект поставки.

4. Ток заряда.

| Размер и кол-во \ питание | Дома (220В) | Автомобиль (12В) | Компьютер или ноутбук (5В) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 AA | 1000mA | 1000mA | 700mA |
| 4 АА | 600mA | 600mA | 400mA |
| 2 или 4 AAA | 350mA | 350mA | 350mA |

Ток подзаряда для АА – 25mA, для ААА – 15mA.

ЗУ автоматически выбирает ток заряда в зависимости от размера аккумуляторов (АА или ААА).

Рабочая температура: 0°С - 35°С.

5. Дополнительные свойства ЗУ, повышающие безопасность:

- защита от перезаряда методом -∆V;

- таймер, защищающий от перезаряда;

- защита от короткого замыкания;

- защита от неправильной полярности;

- идентификация неисправных аккумуляторов.

6. Светодиодные индикаторы показывают режим работы ЗУ:

МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ – быстрый заряд;

КРАСНЫЙ – подзарядка малым током;

СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ – элементы не подходят для заряда (неисправны либо неправильно вставлены).

7. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | дома или в автомобиле | зарядка от ПК/ноутбука |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
| АА | 1300mAh | 80 мин. | 120 мин. | 120 мин. | 195 мин. |
|  | 1600mAh | 95 мин. | 140 мин. | 140 мин. | 240 мин. |
|  | 1800mAh | 105 мин. | 160 мин. | 160 мин. | 270 мин. |
|  | 2000mAh | 115 мин. | 180 мин. | 180 мин. | 300 мин. |
|  | 2100mAh | 120 мин. | 190 мин. | 190 мин. | 315 мин. |
|  | 2300mAh | 140 мин. | 200 мин. | 200 мин. | 345 мин. |
|  | 2500mAh | 150 мин. | 210 мин. | 210 мин. | 375 мин. |
| AAА | 500mAh | 90 мин. | 90 мин. | 90 мин. | 90 мин. |
|  | 650mAh | 120 мин. | 120 мин. | 120 мин. | 120 мин. |
|  | 800mAh | 150 мин. | 150 мин. | 150 мин. | 150 мин. |
|  | 900mAh | 170 мин. | 170 мин. | 170 мин. | 170 мин. |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Вставить  2 или 4 Ni-Mh аккумулятора согласно рисунку в аккумуляторный отсек.  Аккумуляторы можно заряжать только попарно (2 или 4). При заряде двух аккумуляторов, установите их в две крайние левые ячейки либо в две крайние правые ячейки.

Не заряжайте одновременно аккумуляторы размеров АА и ААА.

Для аккумуляторов размера ААА, перед установкой опустите вниз специальный адаптер, укорачивающий длину зарядной ячейки.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Выберите соответствующий кабель для подключения в зависимости от того, где Вы пользуетесь ЗУ. Включите сетевой адаптер в розетку либо автомобильный адаптер в прикуриватель либо USB адаптер в USB порт компьютера.

г). Если аккумуляторы вставлены правильно - замигает красный светодиод.

д). Время заряда приведено в п.7.

е). По окончании процесса заряда аккумуляторов, светодиод загорается немигающим светом и ЗУ переходит в режим подзаряда. Аккумуляторы готовы к использованию.

ж). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-металлогидридных аккумуляторов.

3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.

4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

5. Не забывайте отключать ЗУ из розетки, когда им не пользуетесь.

6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.