Инструкция по пользованию зарядным устройством (ЗУ) модели LA-612V.

# ЗУ для свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 6 и12 Вольт

Особенности устройства:

- Индикатор питания

- Вращающийся переключатель зарядного тока с пределами 60-120-240-500-900-1300мА

- Вращающийся переключатель 6-12 Вольт

## Инструкция по использованию

- Установите желаемый зарядный ток в пределах от 60 до 1300мА.

- Правильно подключите ЗУ к аккумуляторной батарее: красный провод к положительному выводу аккумулятора, чёрный – к отрицательному выводу.

- Подсоедините ЗУ к сети 220 В, при этом индикатор красного цвета покажет начало процесса заряда.

- Отключите ЗУ от сети и батарею от ЗУ по окончании заряда.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ЗУ предназначено для заряда ТОЛЬКО свинцово-кислотных аккумуляторов. Попытка заряжать другие типы аккумуляторов может привести к травмам и выходу ЗУ из строя. Не используйте ЗУ с неисправным или повреждённым проводом питания. Только для использования внутри помещения! Не заряжайте аккумуляторы дольше рекомендуемого.

Время заряда:

| Заряд-ный ток (мА) | Ёмкость (Ач) аккумулятора 6 Вольт | Ёмкость (Ач) аккумулятора 12 Вольт |
| --- | --- | --- |
|  | 3 Ач | 5 Ач | 10 Ач | 3 Ач | 5 Ач | 10 Ач |
| 240 | 18 ч | --- | --- | 18 ч | --- | --- |
| 500 | 9 ч | 15 ч | 30 ч | 9 ч | 15 ч | 30 ч |
| 900 | 5 ч | 8 ч | 16 ч | 5 ч | 8 ч | 16 ч |
| 1300 | 3,5 ч | 6 ч | 11 ч | 3,5 ч | 6 ч | 11 ч |