ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального стабилизированного AC/DC адаптера

для цифровых устройств

(модель SMP-60WM "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание адаптера осуществляется от сети переменного тока 100-240 вольт, 50/60 герц (AC).

- выходное постоянное напряжение:

  - 13.5, 15 вольт (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 4 Ампера.

  - 5, 6, 7.5, 9, 12 вольт (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 5 Ампер.

- стабилизация обеспечивает постоянство выходного напряжения DC при изменениях напряжения сети AC.

- защита от короткого замыкания и перегрузок

- легкий и компактный

- максимальная мощность – 60 ватт (60W).

- в комплект входит 5 переходников для подсоединения к различным  устройствам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адаптер специально предназначен для цифровых фотокамер, мультимедийных устройств и компьютерных аксессуаров.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Переключателем выбора напряжения установите напряжение DC на адаптере, необходимое для питания Вашего оборудования (Пример: если Ваш радиоприемник работает от 6-ти 1.5V батареек, переключатель должен быть установлен в положение “9V”).

б). Соблюдайте полярность (+/-) согласно рисунку на адаптере.

Для устройств с отрицательной полярностью: убедитесь, что разъем подсоединен к адаптеру таким образом, что символ  “-“ на разъеме находится на той же стороне, что и надпись “TIP”.

Для устройств с положительной полярностью: убедитесь, что разъем подсоединен к адаптеру таким образом, что символ  “+“ на разъеме находится на той же стороне, что и надпись “TIP”.

в). Подключите адаптер к Вашему оборудованию, выбрав подходящий разъем DC.

г). Вставьте вилку адаптера в розетку AC переменного тока 100-240 вольт. При этом должен загореться индикатор красного цвета.

д). Включите Ваше оборудование.

е). Примите к сведению: световой индикатор будет гореть только в том случае, если выбрано напряжение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что на адаптере выбрано правильное напряжение. Завышенное напряжение, может повредить Ваше оборудование

Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 4 Ампер для 13.5, 15 вольт, и более 5 Ампер для 5, 6, 7.5, 9, 12 вольт.

После использования, не забудьте отключить адаптер от розетки.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения AC/DC адаптера не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.

Не допускайте короткого замыкания выходных контактов.