ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального стабилизированного DC/DC

автомобильного адаптера для ноутбуков

(модель SDR-150W "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питание адаптера осуществляется от автомобильного прикуривателя. Входное напряжение 12-16 вольт.

- максимальная мощность – 150 ватт (150W).

- выходное напряжение:

  - 15-16 вольт (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 8500 миллиампер.

  - 18-19 вольт (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 8000 миллиампер.

  - 20 вольт (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 7500 миллиампер.

  - 22 вольта (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 6500 миллиампер.

  - 24 вольта (DC), максимальный постоянный ток нагрузки – 6000 миллиампер.

- защита от короткого замыкания и перегрузок (предохранитель на 15 Ампер).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адаптер специально предназначен для ноутбуков и других цифровых электронных устройств.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Адаптер подключается к ноутбуку при помощи съемных переходников-разъемов.

б). Соблюдайте полярность (+/-).

Для устройств с положительной полярностью: убедитесь, что разъем подсоединен к адаптеру таким образом, что символ  “+“ на разъеме находится на той же стороне, что и надпись “TIP” (см. рисунок).

в). Переключателем выбора напряжения установите напряжение DC на адаптере, необходимое для питания ноутбука. Информация о необходимом напряжении должна быть указана в описании ноутбука. Информацию можно также найти на самом ноутбуке либо на его АС адаптере.

г). Подключите адаптер к ноутбуку, выбрав подходящий разъем DC.

д). Подключите адаптер к прикуривателю. При этом должен загореться индикатор зеленого цвета (если не горит – проверьте предохранитель).

е). Включите ноутбук.

Для замены или проверки предохранителя, поверните против часовой стрелки пластмассовый колпачок на том конце адаптера, который подключается к прикуривателю автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что на адаптере выбрано правильное напряжение. Завышенное напряжение, может повредить Ваше оборудование

Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 8500 миллиампер для 15-16 вольт, более 8000 миллиампер для 18-19 вольт, более 7500 миллиампер для 20 вольт, более 6500 миллиампер для 22 вольт и более 6000 миллиампер для 24 вольт.

Не используйте с ноутбуками, мощностью более 150 ватт.

После использования, не забудьте отключить адаптер от прикуривателя.

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения AC/DC адаптера не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.

Не допускайте короткого замыкания выходных контактов.

Используйте адаптер при заведенной машине.