## Портативное Li-ion зарядное устройство со встроенным аккумулятором - 5200мА с двойным USB-портом

Универсальная зарядка для цифровых устройств

Модель USB-5200

Инструкция пользователя

Спасибо за приобретение автомобильного зарядного USB устройства. Для безопасного и корректного использования прочтите, пожалуйста, данную инструкцию.

Данное ЗУ со встроенным аккумулятором высокой емкости заряжает и питает такие цифровые устройства, как: планшетные и карманные ПК - PDA, мобильные телефоны, смартфоны, Mp3, Mp4, PSP, цифровые камеры, Bluetooth и т.п. Совместимо с iPhone, iPod и iPad. Заряжайте два устройства одновременно!

- Внешний вид

1.  Светодиодный индикатор статуса зарядки аккумулятора      2.  Кнопка включения 3.  USB-порт для зарядки Вашего цифрового устройства (5В)   4.  USB-порт для зарядки Вашего цифрового устройства (5В)    5.  Порт для зарядки ЗУ (микро USB, 5В)

- Характеристики:

| Входное напряжение | 5В |
| --- | --- |
| Выходное напряжение | 1 x 5В 2,1A Max или 2 x 5В 1A |
| Встроенный аккумулятор | Lithium-ion 3.7В 5200мА19.24 Вт·ч |
| Встроенный аккумулятор | 0- 45℃ |

- Описание:

- Мощное ЗУ – заряжает два устройства одновременно

- ЗУ предзаряжено и готово к использованию

- Выполнен из экологически чистого и перерабатываемого материала

- Прост в использовании

- Компактный размер, небольшой вес

- 4 светодиодных индикатора – для отображения остатка заряда встроенного аккумулятора и статуса зарядки цифровых устройств

- Заряжает и питает такие цифровые устройства, как: планшетные и карманные ПК - PDA, мобильные телефоны, смартфоны, Mp3, Mp4, PSP, цифровые камеры, Bluetooth и т.п. Совместимо с iPhone, iPod и iPad

- Кнопка включения служит для предотвращения  саморазрядки встроенного аккумулятора

- Автоматическое отключение после 25 секунд неиспользования для предотвращения потери заряда

- Защита от перегрузки и короткого замыкани

- Зарядка встроенного аккумулятора:

Важно: пожалуйста, перед использованием полностью заряжайте встроенный в ЗУ аккумулятор, используя прилагающийся USB кабель.

Подключите зарядное устройство к Вашему компьютеру или другому сетевому адаптеру/источнику питания, совместимому с iPhone/ iPad (используя стандартное ЗУ для iPhone/ iPad.

4 синих светодиодных индикатора отображают статус зарядки ЗУ:

*Когда аккумулятор полностью заряжен и готов к использованию, мигание индикаторов прекращается. Для полной зарядки разряженного аккумулятора требуется приблизительно 11-12 часов. По окончании зарядки отсоедините ЗУ от компьютера, как только представится возможным. Не оставляйте ЗУ подключенным к компьютеру более чем на 2 дня. Рекомендуем заряжать встроенный аккумулятор каждые 3 месяца, даже если Вы его не используете, для продления его срока службы.

- Зарядка ЗУ с использованием другого сетевого адаптера/источника питания, совместимого с iPhone/ iPad (стандартное USB ЗУ для iPhone/ iPad)

Для полной зарядки разряженного аккумулятора с помощью таких ЗУ требуется приблизительно 5-6 часов.

- Зарядка Вашего цифрового устройства:

- Важно:  перед применением проверьте совместимость выходного напряжения ЗУ  с подсоединяемым цифровым устройством. Убедитесь, что общая нагрузка не превышает допустимую для устройства.

- Автомобильное зарядное устройство работает с цифровыми устройствами, зарядка которых возможна от USB-порта: мобильные телефоны, смартфоны, планшетные и карманные ПК, портативные видео-плееры, Bluetooth, GPS-навигаторы, Mp3, Mp4, PSP, электронные книги и т.п.

- Подсоедините ЗУ к вашему цифровому устройству при помощи USB-кабеля, входящего в комплект.

*Вы можете соединить Ваше цифровое устройство, имеющее разъем микро-USB, с ЗУ при помощи входящего в комплект USB-кабеля для зарядки ЗУ.

- Зарядка цифрового устройства начнется сразу после нажатия кнопки включения на ЗУ.

- Предупреждение о низком остатке заряда ЗУ: если во время зарядки Вашего цифрового устройства остаток заряда встроенного аккумулятора снижается до 1 ~ 20%, и  на ЗУ начнет мигать первый светодиодный индикатор, пожалуйста, зарядите ЗУ заново.

- Проверка уровня заряда встроенного аккумулятора ЗУ:

Чтобы проверить уровень заряда встроенного аккумулятора, нажмите один раз кнопку включения на ЗУ, когда оно отключено от цифрового устройства или последнее выключено.

- Меры предосторожности:

Пожалуйста, прочтите следующие инструкции перед использованием ЗУ. Неправильное использование может привести к снижению срока службы встроенного аккумулятора или повреждению цифрового устройства.

- Перед применением проверьте совместимость выходного напряжения ЗУ  с подсоединяемым цифровым устройством

- Не вскрывайте ЗУ

- Не следует заряжать встроенный аккумулятор и Ваше цифровое устройство от ЗУ одновременно

- Отключайте устройства от ЗУ и ЗУ от сети, если долго не используете

- Используйте ЗУ только по назначению, не подключайте устройства, несовместимые с ним

- Не допускайте контакта ЗУ с водой и другими жидкостями

- Держите вдали от огня и легко воспламеняющихся предметов

- Не включайте ЗУ, если оно повреждено. Обратитесь в сертифицированный центр по ремонту оборудования

- Предохраняйте ЗУ от тряски, падений, ударов и других сильных механических воздействий.

- Рекомендуем заряжать ЗУ каждые 3 месяца, даже если оно не используется.

- Для очистки поверхности используйте мягкую ткань без применения химических средств. Перед очисткой следует отключать от ЗУ все заряжаемые устройства

- Не оставляйте ЗУ с детьми без присмотра.

# Text boxes

(LEDs blink in rotation from right to left)

(LEDs blink in rotation from right to left)

(LEDs stay and stop blinking)

Микро-USB разъем

Подключите конец провода с микро-USB к порту для зарядки ЗУ

Соедините микро-USB порт ЗУ с USB-гнездом компьютера с помощью прилагающегося кабеля

Подключите второй конец провода с USB-разъемом к компьютеру

USB-кабель

USB-кабель для зарядки