ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

универсального автомобильного стабилизированного

DC/DC адаптера

(модель DCR-1500 "VANSON")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание адаптера осуществляется от прикуривателя автомобиля напряжением 12 вольт (DC).

- выходное постоянное напряжение 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12 вольт (DC)

- максимальный постоянный ток нагрузки – 1500 миллиампер.

- стабилизация обеспечивает постоянство выходного напряжения DC.

- защита от короткого замыкания и перегрузок (предохранитель).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аудиоплейеры, радио, магнитофоны, CD-плейеры, калькуляторы, электронные игры, портативные телевизоры и другие устройства, работающие от батареек.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Переключателем выбора напряжения установите напряжение на адаптере, необходимое для питания Вашего оборудования (Пример: если Ваш радиоприемник работает от 4-х 1.5V батареек, переключатель должен быть установлен в положение “6V”).

б). Выберите необходимую полярность (+/-) напряжения DC при подключении соединительного шнура к адаптеру согласно рисунку (+/-) на вилке и розетке.

в). Подключите адаптер к Вашему оборудованию, выбрав подходящий разъем DC.

г). Подключите адаптер к прикуривателю. При этом должен загореться индикатор красного цвета.

д). Включите Ваше оборудование. Если оно не работает, отключите и повторите шаги, описанные выше.

Для замены или проверки предохранителя, поверните против часовой стрелки пластмассовый колпачок на том конце адаптера, который подключается к прикуривателю автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что на адаптере выбрано правильное напряжение и полярность. Завышенное напряжение, может повредить Ваше оборудование.

Не пытайтесь использовать данный адаптер с устройствами, требующими более 1500 миллиампер.

После использования, не забудьте отключить адаптер от прикуривателя.

Не разбирайте, не производите ремонт самостоятельно и не подвергайте адаптер воздействию влаги.