ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зарядного устройства

модель V-878 "VANSON"

1. Зарядное устройство V-878 (в дальнейшем ЗУ) является безопасным от возгорания и поражения электрическим током прибором с понижающим трансформатором. Данная особенность также гарантирует, что Ваши аккумуляторы никогда не будут выведены из строя в процессе заряда.

2.  ЗУ предназначено для одновременного заряда 2/4/6/8 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-Mh) аккумуляторов размеров  АА или AAA любых фирм-производителей.

3. Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт 50 герц.

4. В комплекте имеется дополнительный адаптер, для использования ЗУ в автомобиле.

5. Заряд аккумуляторов размера AA осуществляется током 320mA.

Заряд аккумуляторов размера AAA осуществляется током 120mA.

Подзарядка малым током осуществляется током 20mA.

Рабочая температура: 0°С - 35°С.

ЗУ автоматически выбирает ток заряда в зависимости от размера аккумуляторов (АА или ААА).

6. Дополнительные свойства, повышающие безопасность:

- таймер, защищающий от перезаряда;

- защита от неправильной полярности.

7. Светодиодные индикаторы показывают режим работы ЗУ:

ГОРЯЩИЙ КРАСНЫЙ – быстрый заряд;

СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ – аккумуляторы готовы к использованию, идет подзарядка малым током.

8. ЗУ оснащено таймером.

Через 7 часов заряда ЗУ автоматически переключается в режим подзарядки малым током.

9. Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (mАh) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий  и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже:

| Размер | Емкость | Время заряда | Отключение |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 600-900mAh | 2-3 часа | вручную |
| AA | 1300-1600mAh | 4-5 часов | вручную |
| AA | 1800-2000mAh | 6 часов | вручную |
| AA | 2100-2500mAh | 7 часов | по таймеру |
| AAA | 180-300mAh | 2-3 часа | вручную |
| AAA | 500-600mAh | 5-6 часов | вручную |
| AAA | 650-900mAh | 7 часов | по таймеру |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

а). Вставить 2/4/6/8  Ni-Cd/Ni-Mh аккумуляторов AA/AAA согласно рисунку в аккумуляторный отсек. Аккумуляторы могут заряжаться только попарно.

См. рисунки, демонстрирующие, как надо вставлять аккумуляторы, в зависимости от их количества.

б). Проверить полярность (+/-) в соответствии с рисунком.

в). Для аккумуляторов размера ААА, перед установкой опустите вниз специальный адаптер, укорачивающий длину зарядной ячейки. Разрешается одновременный заряд аккумуляторов размеров АА и ААА. ЗУ автоматически выберет ток заряда в зависимости от размера аккумулятора.

г). Включить сетевой адаптер в розетку либо автомобильный адаптер в прикуриватель (в зависимости от того, где Вы пользуетесь ЗУ).

д). Если аккумуляторы вставлены правильно - загорается красный светодиод.

По окончании процесса заряда красный светодиод погаснет и ЗУ перейдет в режим подзарядки малым током. Аккумуляторы готовы к использованию.

е). Не забудьте выключить ЗУ из розетки по завершении заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед работой с ЗУ прочтите инструкцию.

2. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов.

3. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.

4. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не открывайте крышку, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте ЗУ воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.

5. Не забывайте отключать ЗУ из розетки, когда им не пользуетесь.

6. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.